Утверждаю:

Главный инженер

ООО «Завод КОНОРД»

_____________Столяров С.В.

«___» ______________2016г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту линий В1, В2, В3 (участков №1, №2) вентиляции вытяжной от котлов сборочно-сварочного участка инв.№26171, расположенного в здании литер «Б3» по адресу: 344065, РФ, г.Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша,2-6/22.

1.3аказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Завод КОНОРД» (далее - Заказчик).

Адрес: 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22

- Место, сроки и условия выполнения работ.

  - Место проведения работ - ООО «Завод КОНОРД», 344065, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22, сборочно-сварочный участок расположенный в здании литер «Б3».

Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием и условиями договора.

- Цель выполнения работ.

Основной целью выполнения работ является капитальный ремонт существующей вентиляции вытяжной от котлов сборочно-сварочного участка инв.№26171 в здании литер «Б3», а именно линий В1, В2, В3 (участков №1, №2) с установкой электрооборудования и средств автоматизации согласно Рабочему проекту 16-21-0В «Капитальный ремонт вентиляции вытяжной от котлов сборочно-сварочного участка инв.№26171».

- Оплата за выполненные работы.

Оплата за выполненные работы осуществляется в следующем порядке:

4.1. В течение 5-ти дней с момента завоза материалов, указанных в сметно-финансовом расчете, к месту выполнения работ и предоставления накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с отметкой «Завезено в завод» Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика оплату за фактически приобретенные материалы.

4.2. Далее Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы согласно графику производства работ за вычетом стоимости материалов.

4.3. Заказчик производит оплату на расчетный счет Подрядчика не позднее 5-ти банковских дней с момента приемки работ и подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и передачи счета-фактуры.

- Содержание и требования к выполнению работ.

  - Выполнение работ должно проводиться в строгом соответствии с Рабочим проектом 16-21-0В «Капитальный ремонт вентиляции вытяжной от котлов сборочно-сварочного участка инв.№26171 (Приложение №1), соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, строительных, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей последующую эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Материалы, применяемые Исполнителем должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество.

Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).

  - Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям.

  - Работы осуществляются в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика и при соблюдении правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

- Гарантийные обязательства.

Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 36 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

- Требования соответствия нормативным документам:

Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Противопожарным правилам СНиП 21-01-97.

СНиП 82-01-95 - «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства»;

ГОСТ 12.10004-91 - «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 2.08.02-89 - «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

ВСН 59-88 - «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;

СНиП III-4-80 - «Техника безопасности в строительстве».

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

СП 131.13330.2012 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

- При выполнении расчетов указать стоимость выполнения работ, условия оплаты, сроки выполнения работ, гарантийные сроки, по максимуму детализировать цены.

Приложение №1

к техническому заданию от «19» октября 2016г.

Перечень оборудования и материалов для выполнения работ по капитальному ремонту линий В1, В2, В3 (участков №1, №2) вентиляции вытяжной от котлов сборочно-сварочного участка инв.№26171, расположенного в здании литер «Б3»по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша,2-6/22.

Оборудование и материалы

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВР 80-75-8,0 N=18.5кВт ПР0 | шт | 1 |
| 2 | Вентилятор ВР 80-75-8,0 N=18.5кВт Л0 | шт. | 1 |
| 3 | Вентилятор ВР 80-75-12,5 N=18.5кВт Л0 | шт. | 1 |
| 4 | Вставка гибкая ВГ-800 | шт. | 2 |
| 5 | Вставка гибкая ВГ-1250 | шт. | 1 |
| 6 | Вставка гибкая ВГ-560х560 | шт. | 2 |
| 7 | Вставка гибкая ВГ-875х875 | шт. | 1 |
| 8 | Виброизоляторы ДО-43 | шт. | 12 |
| 9 | Виброизоляторы ДО-44 | шт. | 8 |
| 10 | Панель Чернобережского 1П9 | шт. | 28 |
| 11 | Шибер Ø315 | шт. | 28 |
| 12 | Отвод 90 из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø900 | шт. | 1 |
| 13 | Отвод 90 из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø800 | шт. | 4 |
| 14 | Отвод 90 из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø710 | шт. | 2 |
| 15 | Отвод 90 из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø315 | шт. | 31 |
| 16 | Отвод 45 из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø900 | шт. | 2 |
| 17 | Отвод 45 из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø800 | шт. | 2 |
| 18 | Отвод 45 из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø315 | шт. | 4 |
| 19 | Переход из оцинкованной стали толщ.1,0мм Ø900/ Ø800 | шт. | 2 |
| 20 | Переход из оцинкованной стали толщ.1,0мм Ø800/ Ø710 | шт. | 2 |
| 21 | Переход из оцинкованной стали толщ.1,0мм 560х560/ Ø800 | шт. | 2 |
| 22 | Тройник косой из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø900/ Ø315/Ø900 | шт. | 1 |
| 23 | Тройник косой из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø900/ Ø315/Ø800 | шт. | 1 |
| 24 | Тройник косой из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø800/ Ø315/Ø710 | шт. | 4 |
| 25 | Тройник косой из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø710/ Ø315/Ø630 | шт. | 4 |
| 26 | Тройник косой из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø630/ Ø315/Ø560 | шт. | 4 |
| 27 | Тройник косой из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø560/ Ø315/Ø450 | шт. | 4 |
| 28 | Тройник косой из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø450/ Ø315/Ø315 | шт. | 4 |
| 29 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø1250 | м | 15 |
| 30 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø900 | м | 27 |
| 31 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø800 | м | 33 |
| 32 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø710 | м | 14 |
| 33 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø630 | м | 11 |
| 34 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø560 | м | 12 |
| 35 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø450 | м | 11 |
| 36 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 1,0мм Ø315 | м | 35 |
| 37 | Короб из оцинкованной стали толщ. 1,0мм 1100х1200х1100(h) выход Ø315/Ø900/Ø800 | шт | 1 |
| 38 | Фланец Ø1250 | шт | 22 |
| 39 | Фланец Ø900 | шт | 58 |
| 40 | Фланец Ø800 | шт | 80 |
| 41 | Фланец Ø710 | шт | 36 |
| 42 | Фланец Ø630 | шт | 26 |
| 43 | Фланец Ø560 | шт | 26 |
| 44 | Фланец Ø450 | шт | 26 |
| 45 | Фланец Ø315 | шт | 210 |
| 46 | Щит управления | шт | 1 |
| 47 | Кабель ВВГнг-LS 5х6 | м | 200 |
| 48 | Лента уплотнительная 5х10 | м | 500 |
| 49 | Болт М8х30 | кг | 55 |
| 50 | Гайка М8 | кг | 19 |
| 51 | Гайка М10 | кг | 4 |
| 52 | Шайба М8 | кг | 11 |
| 53 | Шайба М10 | кг | 2 |
| 54 | Шпилька М10х2000 | шт | 26 |
| 55 | Фасадный анкер 10х100 | шт | 100 |
| 56 | Уголок равнополочный 40х40х3 | кг | 180 |
| 57 | Бетон М300 | м³ | 4 |
| 58 | Металл для крепления | кг | 220 |

Разработал:              Главный энергетик           ____________           Ткачев Ю.В.